## Slide 1: Rencontre individuelle Bras Robotisé
TSO 2020

## Slide 2: La vie en quarantaine
Setup de
programmation

## Slide 3: La vie en quarantaine
Setup de
programmation
& électronique

## Slide 4: La vie en quarantaine
Setup du
bras robotisé

## Slide 5: Avant projet
Revue des objectifs
Notes: On a revue les objectifs de notre drive de moteur parce que c’est la pièce maitresse de notre projet.
STM32 coutait moins chère & les informations sont à jour.
RS-485. Moins compliqué que le LIN et j’avais des chip en main.

## Slide 6: Schémas électriques
Notes: Pour mettre tout le monde up-to-date. Les principals blocs de notre schema électrique. Le STM32 comme microcontrolleur. Avec le reste de l’électronique pour le faire fonctionner. La chip pour controller nos moteur pas-à-pas. Les capteurs magnétique et de temperature. Avec le circuit pour controller un fan. Un max485 pour la communication et un DEL 3 couleurs pour du debug.
Le schema électrique as pas été trop dur à faire. Le défi à été sur le PCB parce qu’on avait des contraintes physique.

## Slide 7: Calculs électriques
Alimentation suffisante
Moteur maximum 1.2A
Notes: Le power supply peut fournir 65A en 12v alors c’était pas ça qui nous inquiétait

## Slide 8: Design du PCB
Contraintes physiques
Dessiner la forme dans Altium
Notes: 42mm. C’est pas gros.

## Slide 9: Design du PCB
Quelques 80 heures plus tard…
Plusieurs itérations…
Dans un nouveau logiciel…
Notes: Avec la précieuse aide de Kevin

## Slide 10: Caractérisques du PCB
PCB rond
4 couches (2 signals + 2 alimentations)
Via au plus petit (JLCPCB)
Couche d’alimentation divisée

## Slide 11: Covid-19
Écoles fermées 2 semaines…

## Slide 12: Début de la session
Paperasse
Commande PCB
Choix IDE
Programmation
Notes: On a pas niaiser, on a starter à programmer au plus vite

## Slide 13: Choix des IDE
IAR
STM32 IDE
VS Code + platformIO
Notes: Choix finale sur Vs-Code pour son interface. Avec plateform IO pcq c’est facile à starter. On voulait pas se compliquer la vie pour installer un logiciel pour être en mesure de programmer.

## Slide 14: Programmation des pilotes
Plan initial conservé
Programmation sur Dev-Board
Notes: Dès la première semaine, plusieur pilote était complete. En autre pour le Hall sensor et capteur de temperature. SPI et le fan.

## Slide 15: Four à refusion (SMD Reflow Oven)
Projet complémentaire
Complété en 5 jours
Profil de température ajustable
Notes: Avant de recevoir les PCB, j’ai modifier un petit four pour controller ces éléments chauffant avec un relai, un micro-controlleur et un thermistor. J’ai ajouter un écran et quelques boutons pour pouvoir modifier le profil de temperature.

## Slide 16: Arrivé des PCB
Livraison en seulement 10 jours
Stencil pour appliquer l’étain

## Slide 17: Souder les PCB
Jig pour tenir les PCB
Système de classement des composantes
2 PCB en 7h de travail
Notes: Le jib fit parfaitement le PCB. En dessous il a du tape pour pas que le PCB rotate. Ya un branche plus longue pour ajuster le PCB en dessous du stencil.

## Slide 18: Deux prototypes fonctionnels
Format tout-en-un
2 semaines de programmation pour les interfaces
Programmation d’un interface graphique

## Slide 19: Soudure des autres PCB
5 PCB en 8h de travail
Les problèmes apparaissent…
Notes: Après avoir programmer et tester les interfaces, on était assez confient alors on a souder les autres… mais c’est la que les problèmes ont commencé

## Slide 20: Problèmes avec les PCB
3 drive de moteur ont cesser de fonctionner
Drive de moteur qui ne démarre pas toujours
Les drives ne poussent pas de courant
4 Max485 sauté
1 STM32 qui ne veut plus se faire programmer
1 régulateur 3.3v qui a 5v à sa sortie
Hall sensor qui ne fonctionne pas sur le PCB

## Slide 21: Modifications fait sur les PCB
Utiliser le régulateur interne de la drive de moteur
Condensateur ajusté
Condensateur ajouté
Test avec des résistances
pour lire le courant
Résultats…?

## Slide 22: La suite du projet...
Le projet dans son ensemble
Logiciel sur PC